## Slide 1: 充内容

## Slide 2: ADC
什么是ADC（Analog-to-Digital Converter）
  模拟信号转换为数字信号
  通过测量模拟信号的电压，把电压值转换成数字进行后续的操作
ADC内部电路

## Slide 3
没有 VREF+和 VREF-引脚,他们在芯片内部与 ADC 的电源(VDDA)和地(VSSA)相
联。

## Slide 4
12-位分辨率
转换结束,注入转换结束和发生模拟看门狗事件时产生中断
单次和连续转换模式
从通道 0 到通道 n 的自动扫描模式
自校准
ADC 转换时间:最快 1us(1MHz)
规则通道转换期间有 DMA 请求产生。

## Slide 5: 103C8T6 基本能力
12 位 ADC 是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有 18 个通道,可测量 16 个外
部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执
行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。
模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值值。

## Slide 6: ADC可以做什么
主要的功能是电压测量，把电压值转换成对应的数字量。
  12 意味着可以得到4096种可能的值。
  通过Vref+和Vref+的值可以计算出最小的分辨率
计量用：
  电压测量（主要功能）
  电流测量
  电阻测量
  电容测量等
示波器

## Slide 7: PCM，信号测量
什么是PCM

## Slide 9: PCM
通过固定的时间间隔（频率/周期）测量信号的大小，并转换成数值进程处理
采样频率至少是被采样信号的两倍（可以看看示波器的参数）
ADC位数越高，采样率越高，得到的数据越精确，通过DAC后还原的保真度越高。
音频处理常见的采样率 44k，8bit, 16 bite
可以通过PWM实现简单的DAC信号转换（信号发生）

## Slide 10: 单次转换
单次转换模式里,ADC 只执行一次转换。这个模式既可通过设置 ADC_CR2 寄存器的 ADON 位(只适用于规则通道)启动也可通过外部触发启动(适用于规则通道或注入通道),这时 CONT 位为 0。
一旦选择通道的转换完成:
EOC(转换结束)标志被设置
如果设置了 EOCIE,则产生中断。

## Slide 11: 连续转换
在连续转换模式中,当前面 ADC 转换一结束马上就启动另一次转换。此模式可通过外部触发启动或通过设置ADC_CR2 寄存器上的 ADON 位启动,此时 CONT位是 1。
每个转换后:
EOC(转换结束)标志被设置
如果设置了 EOCIE,则产生中断。

## Slide 12: ADC时序
ADC在开始精确转换前需要一个稳定时间tSTAB。在开始ADC转换和 14 个时钟周期后,EOC标志被设置,16 位ADC数据寄存器包含转换的结
果。

## Slide 13: 电压测量

## Slide 14: IO设置

## Slide 15: 硬件连接

## Slide 18: 浮点转换设置
Project Properties -> C/C++ Build -> Settings -> Tool Settings -> MCU Settings，勾选Use float with printf ... -nano

## Slide 19: 串口设置（略）

## Slide 20: 利用NTC读取温度
3.3V
10K
PA4
25度 10K
通过电压得到电阻，如何计算？

## Slide 21: 电阻对应到温度

## Slide 22: 例程演示
ADC温湿度
NTC温度
这两种方式都有不同的应用场景

## Slide 23: I2C 中断方式和DMA方式
使用状态机有什么问题？
如何使用操作系统提供的信号等机制来优化程序？

## Slide 24: OLED 显示器原理

## Slide 25
显示器是128*64的，如何对其进行驱动？
如果按照以前驱动LED的方式，需要多少端口？128*64=8192个IO对其进行驱动。
如何解决？

## Slide 26
其实显示器的矩阵可以看作是一段连续的内存，每一个灯就是一个bit（单色模式，如果是彩色显示器，每个灯可能是一个byte或者是多个byte）。
内存是如何读写的？
和内存一样，显示器内部也有一个存储区域，和点阵是对应的，我们只需要对显示器的控制芯片的相应位置写入相应的数据，显示器对应点就会点亮或者熄灭。
这种方式就如同写寄存器一样

## Slide 27
分成了8个Page（大行）,每个Page中有8个小行，一共就是64行，刚好是纵向的分辨率
然后，每行有128个寄存器，表示列，这样就得到128*64的一组寄存器。这个和内存中的分页技术是一致的。

## Slide 28: 指令
设置页地址和设置列地址
1. 页地址：B0~B7
2. 列地址，把列分为两个字节发送，分为高4位和低四位。低位先发，高位后发（有点像小端模式）

## Slide 30: 命令格式
每个指令都包含两个字节，第一个字节0x00或者40；第二个字节表示具体的命令/显示缓存的值
  00 表示命令
  40 表示写显示缓存
《命令》选择页和选择列
  因为命令的具体内容只有一个字节，这个字节需要携带具体的是什么命令以及命令的参数，这个字节可以拆分成为高4位和低4位进行表示，其中高4位表示是什么命令，低4位表示命令的参数

## Slide 31
例如选择页，使用Bx的方式，高4位B表示设置页的命令，低四位X可以是0～7表示具体是哪一页。
这样一个完整的设置页的命令就是
  0x00,0xb0：选择第0页；
  0x00,0xb1：选择第1页；
因为一共只有8页，4位的取值范围是0～15，完全覆盖8页的取值范围，这样是没有问题的。
但是如果选择列，列的取值是0～127，这样使用一条命令是不够的。

## Slide 32
因此设置列需要两条命令，分别设置列的低四位和高四位。其中命令字节的高4位是0表示设置列的低四位；命令字节的高四位是1表示设置列的高四位；
  00-00：设置低四位
  00-10：设置高四位
这样列就是00列，但是列需要其实是从02开始的，因此需要发送：以下数据来选择第0列。当然高低四位一共组成8位，覆盖了128列的可能，这样是没有问题的。
  00-02
  00-10

## Slide 33: 内存与显存的镜像
在内存中建立一个数组（存储空间）与显存的空间进行对应。
当要画图的时候，先在内存中写数据，然后把内存中的数据全部写入到显示器（显存）。
这样做有很多好处
  方便，操作内存比操作显存更方便
  速度，操作内存也比显存更快
问题，
  写入到显存依然很耗时
  每次需要全屏的刷新

## Slide 34
OLED_NewFrame 函数用于把内存中一个虚拟屏幕清空，这样很快。
OLED_ShowFram用于将内存中的一个虚拟屏幕的内容发送到显示器的显存当中，这样就可以显示了。
视频演示有个地方错了，关于画点的函数

## Slide 35: 如何显示图片或者是文字
显示器和图片都是以点来存放图片或者文字的
如果把上面的文字转换成点阵就可以在点阵的显示器上显示了。
如何做到？

## Slide 36: 本来就是点阵

## Slide 37: 图片的描述
点阵描述
  把图像像素画，例如照片等常用的图片 JPEG
  优点，速度较快，处理较简单，照片很适用。
  缺点，你放大看看？
矢量描述
  使用曲线等信息描述图片，常见的CAD，SVG等图片
  优点：无限的缩放，
  缺点，不适合复杂场景的描述，如照片。处理速度较慢
  还有一个缺点，缩小可能不是矢量图的长项（如字体）

## Slide 38: 交叉处理
一般使用3D建模（矢量方式）
后期使用光阴渲染生成点阵图片（渲染），理论上可以选择渲染的精度，但是精度越高，时间越长。
当然不是所有的细节都使用建模来进行，这样做成本太高了，有些地方使用贴图（位图）的方式。
《冰雪奇缘》的渲染
目前可能AI是更先进的一种方式。
字体也分为点阵字体和矢量字体。目前一般多用矢量，但是也有点阵的用武之地（对缩放要求不高，大小固定）

## Slide 39: 例程演示
如何下载
相关接口代码

## Slide 40: 温湿度的读取与显示
视频

## Slide 41: 实验3讲解

## Slide 42: 物联网芯片 ESP32
https://www.espressif.com.cn/zh-hans/products/socs
主要参数
  240M主频，单核或者双核
  Wifi/蓝牙
  最高570K ROM
  最高520K SRAM
用途：智能电气/传感/控制等
5元/片

## Slide 43
https://zhuanlan.zhihu.com/p/635083479
https://www.zhihu.com/question/68679564/answer/1019300413
https://zhuanlan.zhihu.com/p/645997543
https://www.zhihu.com/zvideo/1480197431685599232
https://zhuanlan.zhihu.com/p/448739302
https://zhuanlan.zhihu.com/p/496470600

## Slide 44: 开发方式
MicroPython
Arduino：C++ 方式
SDK
  ESP-IDF
  ESP-ADF
  ESP-HomeKite
IDE(主要通过CMake)
  VSCode
  Eclipse
  Clion