## Slide 1: 第十章
FreeRTOS

## Slide 2: 软件编程模式
典型的前后台编程模式
  温度采集
  键盘扫描
  温度显示

## Slide 3: 前后台程序的问题
顺序执行，所有任务的优先级是一致的，但实际的情况很少是这样；
使用delay函数对CPU的使用率不高。delay函数执行时，只有部分外设和中断代码可以执行
代码耦合高，需要很多全局变量来保存状态，复杂的应用开发困难，不利于分工合作。

## Slide 4: 采用任务分离的方式（OS）
任务间如何传递状态和参数？

## Slide 5: 两种模式的比较

## Slide 6: 如何选择？

## Slide 7: 基本概念（309）
任务（进程，线程）
  独立性（不能彼此调用，不能直接进行数据交换）
  并行（宏观上并行，时间片）
内核
  抢占式调度（类似中断级别）
  时间片调度
    优先级高的抢占优先级低的
    相同的，共享CPU时间片
    硬件中断的优先级比任务优先级高

## Slide 9
任务上下文（context）理解成任务当前的状态，切换任务的时候需要保护线程，以便后台任务可以被准备恢复。
事件：事件驱动，当发生某个情况时候，通过某种方式（信号、消息）等，通知任务进行处理。
任务状态：
  就绪
  运行
  阻塞
  终止

## Slide 11: 任务的三要素
任务函数
任务栈
任务控制快
以上都会耗费额外的内存和CPU资源，因此嵌入式OS的设计和性能都要考虑上诉的消耗。

## Slide 12: 流行的嵌入式操作系统
uC/OS
RTX(CMSIS-RTOS)
  CMSIS 和 FreeRTOS的关系
RT-Thread
FreeRTOS
VxWorks

## Slide 13: 任务管理
任务划分（1-6）
任务执行函数
  单次执行
  周期执行
  事件触发（响应）

## Slide 17: 任务优先级选择
中断关联性
紧迫性
关键性
频繁性
快捷性
传递性（信息供应与需求）

## Slide 18: 任务接口函数
osThreadNew
osThreadSetPriority
osDelay

## Slide 19: 实战
用一个任务控制灯的闪烁
另外一个任务在串口发送消息
更改系统滴答

## Slide 20: 硬件设置

## Slide 21: 中间件（FreeRTOS）配置

## Slide 25: 修改HAL的时间基准

## Slide 28: 程序解析（324）

## Slide 29: 任务同步和通信
任务的概念，与线程类似
任务表现为并行运行方式。特别的当两个任务的优先级相等，会共享CPU资源，看起来就像在同时运行。
考虑一个问题，当两个任务都需要使用到同一个串口发送数据，这时会造成什么问题？

## Slide 30: 信号量
二值信号量
计数信号量
接口函数
  创建
  获取
  释放

## Slide 34: 例子（331）

## Slide 35: 事件标志组

## Slide 39: 线程标志（任务通知）
每个线程建立的时候就具备的
由其他线程设置，本线程读取
注意与事件标识组的区别
  标识组是独立的，需要单独建立
  线程标识是依附于线程

## Slide 42: 互斥量
本质上是一个二值信号量
与信号量的区别
  信号量，一个线程设置，另外线程一个释放（线程同步）
  互斥两，同一个线程申请与释放（用于共享资源的访问）

## Slide 46: 消息队列
线程间数据交换的方式
  简单情况下使用全局变量
  全局变量很难做到状态变化的历史记录，有时候中间过程丢失
消息队列
  FIFO相当于缓冲
  消息队列是固定大小的
  内容复制，而不是指针
  原始的FreeRTOS是没有优先级的
  阻塞模式

## Slide 53: 软件定时器
硬件定时器有限
程序中需要周期执行的代码不一定都需要使用定时器，定时器采用中断方式，优先级很高（相对于操作系统）
定时器还有很多其他的用途（信号采集、PWM等）
因此简单的时间操作可以使用软件定时器
软件定时器
  单次执行
  重复执行

## Slide 58: 补充内容
I2C通信
ADC
显示器操作
舵机
RTC