## Slide 1: 第二章
嵌入式系统概述

## Slide 2: MCU
STM32F103C8T6
  Arm® 32-bit Cortex ®-M3 CPU core
  Memories
    64 or 128 Kbytes of Flash memory
    20 Kbytes of SRAM
  2x 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 16 channels)
  DMA
    7-channel DMA controller
    Peripherals supported: timers, ADC, SPIs,
    I2Cs and USARTs
  Up to 80 fast I/O ports

## Slide 3
Debug mode – Serial wire debug (SWD) and JTAG
Seven timers
  Three 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input
  16-bit, motor control PWM timer with dead-time generation and emergency stop
  Two watchdog timers (independent and window)
  SysTick timer 24-bit downcounter

## Slide 4
Up to nine communication interfaces
  Up to two I2C interfaces (SMBus/PMBus®)
  Up to three USARTs (ISO 7816 interface,
  LIN, IrDA capability, modem control)
  Up to two SPIs (18 Mbit/s)
  CAN interface (2.0B Active)
  USB 2.0 full-speed interface

## Slide 5: 这货长什么样子？

## Slide 6: 芯片引脚

## Slide 7: 问题
LQFP64是什么？
PA0---这些是什么？
VDD、VSS是什么？
OSC是什么

## Slide 8: 开发板
两个刚毕业的大学生做的项目，非常适合教学使用，有丰富的扩展。
有视频教材，B站搜索 KeysKing

## Slide 9: 要求
自己负责自己的硬件，损坏需要赔偿
每个盒子中有一张表格，请核对表格仔细检查附件
领用与归还都需要在表格签字
大多情况下不需要使用附件，如果要使用附件，请确保电源不要接错烧板子
B站有视频，有兴趣的朋友可以看视频做更多的实验

## Slide 11: 开发板硬件简单解析
如何看懂电路图？简单，标号一样的就是一样的，或者是相连接的。
供电系统
  VDD/VSS
  3.3V和5V供电系统
  理解不同的芯片使用的供电系统是不一样的
  同样理解信号的高电位和低电位
  开发板有几种方式供电?
  特别注意，电源不要过载

## Slide 12
时钟
  内部（以后讲）
  外部时钟
    高速
    时间时钟
复位（22）
  一般是低复位
  电容的作用

## Slide 13: IO
什么是IO？
特殊功能
  晶体、调试、UTRA、I2C、PWM、SPI等
开发板外部接口介绍
  参考开发板提供的pdf文件，看懂电路图

## Slide 14: STM32CubeIDE
https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubeide.html
下载需要填写基本信息，不用注册，下载地址在邮件中
请下载V1.12.1版本，高版本需要注册ST的用户。
安装：略
STM32CubeIDE集成了：
  STM32CubeMX：芯片选型、配置、代码生产等，生成的框架可以供多种IDE使用
  基于Eclipse的集成开发环境

## Slide 16: 开发流程（P59）
目标选择
引脚分配
外设配置
时钟配置
工程配置
程序编写

## Slide 17: 基本使用
使用过程中保持Internet联通，需要下载文件
File-New-Stm32 Project

## Slide 19
完成后，配置界面与书上相似
因为芯片和开发板不同，所以对IO进行设置的时候需要参考开发板的资料，而不是书上的资料

## Slide 20
查看开发板电路图，背板的LED使用PB4控制
单击PB4，设置成GPIO_OUTPUT
右键单击PB4，Enter user label 为IO命名。注意，这里的命名相当于C语言的常量，应当按照C语言标识符的规则进行命名。如果有多个IO需要命名，标识符不能重复。

## Slide 23: 实际操作
点亮LED
串口通信
官方资料

## Slide 24: 时钟配置
LSE
LSI
HSI
HSE
看门狗：P70
APB1
APB2

## Slide 25: 如何调试
代码补全 alt+/

## Slide 26: GPIO（110）

## Slide 27: 基于HAL库方式的GPIO（131）
引脚配置
  PIN：具体的引脚，位掩码
  Model（了解，一般在CubeMX中设置）
  Pull：上拉下拉配置
  Speed：速度
  Alternate：复用
引脚电平状态
引脚端口（分组）

## Slide 28: GPIO接口函数（135）
HAL_GPIO_Init
HAL_GPIO_ReadPin
HAL_GPIO_WritePIN
HAL_GPIO_TogglePin

## Slide 29: 按键检测
噪音消除
  硬件
  软件
状态机检测

## Slide 30: 中断系统
中断的概念
  书上177的例子，打印机同步
为什么需要中断
  提高效率和可靠性
中断的作用
  分时
  实时
  高可靠性

## Slide 31
中断优先级和嵌套中断
中断服务和中断向量
中断相应过程（5步）179页
嵌套向量中断控制器（中文参考85页）
  事件
  异常
中断优先级（181）

## Slide 33
外部中断
尾号相同的端口共用一个中断

## Slide 34: HAL的中断封装184
设置中断触发条件
设置中断优先级
始能某个中断
判断中断源
清除中断标志
编写程序
中断处理函数
HAL_PPP_IRQHandler
PPP代表外设
只需要丰富这个函数，在中断函数中判断类型，进行必要的操作，清楚中断标志

## Slide 35: 回调和weak 修饰
函数指针
weak类似Java的函数覆盖，如果定义了一个相同的函数，没有用weak修饰，就会优先调用没有weak修饰的函数。
框架中默认定义了中断处理函数，使用weak进行了修饰，该函数的函数体

## Slide 36: 外部中断处理流程

## Slide 37: 定时器

## Slide 38: 定时器时序
1、CK_PSC 定时器预分频器，其时钟是总线上的定时器时钟，这个所谓的预分频是指总线上的 APB1 Prescaler 或者是 APB2 Prescaler。
2、如图，预分频器的预分频设置成1，表示对定时器总线时钟除以2，得到以前1/2的频率对CK_CNT，该时钟为ARR进行递增或者是递减计数。
3、当“计数寄存器”（ARR）溢出（上溢出或者下溢出），产生事件和中断。
4、CNT_EN，在很多地方都有这个EN的标号，一般表示 Enable，始能。这里表示定时器的计数始能。

## Slide 39: 定时的时间和周期计算
CK_PSC 定时器预分频器的输入时钟，ABP上的时钟
PSC预分频器寄存器/预分频系数
ARR自动重载计数器
周期(T秒)=[(PSC+1)*(ARR+1)]/CK_PSC
频率（f)=CK_PSC/(PSC+1)/(ARR+1)

## Slide 40: 设置关键
时钟源，一般用内部时钟，注意查看内部时钟树中的定时器总线时钟频率
预分频器（PSC）和自动重载计数器（ARR）
最后在NVIC中始能定时器中断

## Slide 41: 代码关键
主函数中，使用中断启用定时器 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
覆盖以下方法（中断服务的回调）
  void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
  if (htim->Instance ==TIM4)
  HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
  }

## Slide 42: 思考：使用定时器检测按键
1、定时器产生一个10～20ms的中断
2、在中断中检测按键的状态
3、按键状态需要重复检测（延迟）一个时钟中断
4、按键需要有相应的状态，到底几个状态？

## Slide 43: PWM
时钟树https://www.bilibili.com/video/BV1ph4y1e7Ey/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click&vd_source=3c8e333d6657680a469ddf0238f01d6a
PWM原理https://www.bilibili.com/video/BV1UF41147uN/?spm_id_from=autoNext&vd_source=3c8e333d6657680a469ddf0238f01d6a

## Slide 44: 捕获/比较通道

## Slide 45: PWM的生成

## Slide 46: PWM模式
PWM1
PWM2

## Slide 47: 开发板按键中断的问题

## Slide 48
原理图上，key与C16并联，然后接入MCU的输入端口。但是由于任何实际导线均具有寄生参数，所以key与电容之间的导线，也相当于一个电感。因此，MCU到key与C16的并联节点的连接线，如果更靠近C16则等效串联电感就会减小，反之会增大。而key1恰好是采用了远离C16的接法，因此LC振荡相较于另一种接法会更明显，应该是这个导致了敏感的EXTI触发的。

## Slide 50
但是前面说的那些都是绕开芯片本身问题的方法，正常来说按键是不需要考虑寄生参数的，高速信号板才会具体控制寄生参数。这本质上就是F103的EXTI线路隔离有问题。我目前就只发现stm32f1系有这个问题，其他的包括cortex-A53/RISC-V的高速板都没有见过同样的问题[表情]，还有STM32最新的G系应该是没有问题的。

## Slide 51: 解决方案
修改硬件：在信号间加隔离地，取消C16，按键靠近C16等。
读取中断引脚的电平来确定是哪个中断，而不是使用中断标志。

## Slide 52: 关于实验要求
进阶要求是提高的要求，做了分数会更高些；
如果能力有限，只做基本要求就可以了。
另外，请按照我给的模板来编写实验报告。
不要把Word当成写字板用！！！

## Slide 53: 呼吸灯（242）
原理是什么？
如何改进？
如何通过三色LED实现绚丽的色彩？
  使用PWM可以吗？
  硬件上有那些限制？
  如何绕过这些限制？

## Slide 54: 输入捕获

## Slide 55: 输入滤波

## Slide 56: 信号测量原理

## Slide 57: 关键函数与例子247
关键函数
信号测量

## Slide 58: 串口通信
计算机通信
  串行
  并行（长距离传输的问题）
串行通信的基本概念
  同步串行
  异步串行

## Slide 59: 同步和异步

## Slide 61
1、注意位的顺序
2、波特率的作用

## Slide 62: 接收264

## Slide 63: 通信方式
工作模式：
  单工
  半双工
  全双工
STM32支持全双工
校验方式
  奇校验
  偶校验
  代码和校验
  循环冗余校验（CRC）

## Slide 65: 通信状态
TXE
TC
RXNE

## Slide 66: 硬件说明
三个串口
使用USART2 连接一个USB-USART的转换器

## Slide 67: 主要接口和轮询串口方式
串口初始化类型（270）
串口初始化过程（272）
轮询接口函数（274）
硬件配置，接收与发送固定长度的数据
注意：串口重定向不讲，还是使用HAL的串口发送和接收函数

## Slide 69: 中断方式的串口通信
中断
  TXE
  TC
  RXNE
接口函数（285）
任务：通过中断方式实现LED的控制

## Slide 70: 通信协议
什么是通信协议（语言）
如何设计一个通信协议？
  数据以流的方式发送和接收，连续性
  通信协议最总要的是什么？
    断句
    完整性
    效率/便捷

## Slide 71: DMA方式的串口通信
DMA（Direct Memory Access）
为什么需要DMA

## Slide 73: DMA实践
接口函数（296）
不定长数据接收
  空闲中断的含义（IDLE）